Проект №:  СТП -11-010-2012

Заказчик: администрация Чулымского района Новосибирской области

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Том I

Генеральный директор                                                                        В.М. Савко

Главный градостроитель проекта                                               А.В. Нестёркин

Новосибирск

2012

01 Состав проекта

| 1 | Том I | - Положение о территориальном планировании |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Карты |
| 2 | Том II | - Материалы по обоснованию (пояснительная записка) |
|  |  | - Карты |
| 3 | Том III | - Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. |
| 4 | Электронная версия проекта |
|  |  | Текстовая часть в формате docx |
|  |  | Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0 |
|  |  | Графическая часть в виде растровых изображений |

Перечень карт

| №п/п | Наименование карт | Марка | № листа | гриф секретности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |  |  |  |
| 1 | Планировочная структура, М 1:100 000 | СТП-1 | 1 | Н/С |
| 2 | Карта зонирования и приоритеты развития муниципальных образований, М 1:100 000 | СТП-2 | 1 | Н/С |
| 3 | Карта пространственной организации территории (проектный план), планируемого размещения объектов социального и культурно-бытового назначения, М 1:100 000 | СТП-3 | 1 | Н/С |
| 4 | Карта развития дорожно-транспортной инфраструктуры М 1:100 000 | СТП-4 | 1 | Н/С |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры, М 1:100 000 | СТП-5 | 1 | Н/С |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |  |
| 6 | Ситуационная схема М 1:250 000 | СТП-6 | 1 | Н/С |
| 7 | Карта административных границ М 1:200 000 | СТП-7 | 1 | Н/С |
| 8 | Карта современного использования территории М 1:100 000 | СТП-8 | 1 | Н/С |
| 9 | Карта зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М 1:100 000 | СТП-9 | 1 | Н/С |
| 10 | Карта распределения земель по категориям М 1:100 000 | СТП-10 | 1 | Н/С |
| 11 | Карта лесных ресурсов и лесопользования М 1:100 000 | СТП-11 | 1 | Н/С |
| 12 | Карта современных дорог и транспортных условий, М 1:100 000 | СТП-12 | 1 | Н/С |
| 13 | Ретроспективный анализ системы расселения М 1:200 000 | СТП-13 | 1 | Н/С |
| 14 | Современное состояние системы расселения, людность. М 1:200 000 | СТП-14 | 1 | Н/С |
| 15 | Карта комплексной оценки территории М 1:100 000 | СТП-15 | 1 | Н/С |

02 Список основных исполнителей

| № | Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный раздел | Главный градостроитель проекта (начальник отдела разработки градостроительной документации) | Нестёркин А.В. |  |
|  |  | Инженер городского кадастра | Чеснок А.С. |  |
| 2 | Экономический раздел | Экономист | Хлопов Д.С. |  |
|  |  | Специалист-градостроитель III категории | Рыжова Е.В. |  |
| 3 | Дорожная сеть, транспорт | Главный градостроитель проекта | Нестёркин А.В. |  |
| 4 | Инженерные коммуникации | Начальник отдела инженерных коммуникаций | Трофимова Н.А. |  |
|  |  | Специалист-градостроитель III категории | Хомова Ю.П. |  |
| 5 | Инженерно-технические мероприятия ГОЧС | Специалист ГОЧС | Жижин А.С. |  |
| 6 | Графическое оформление проекта | Главный градостроитель проекта | Нестёркин А.В. |  |
|  |  | Инженер городского кадастра | Чеснок А.С. |  |
|  |  | Специалист-градостроитель II категории | Боровикова Т.В. |  |
|  |  | Специалист-градостроитель III категории | Оськина Е.В. |  |

ПОЛОЖЕНИЕ

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

01  Состав проекта

02  Список основных исполнителей

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1.  Административно-территориальное деление района	5

2.  Демографические и трудовые ресурсы	7

2.1  Демографический прогноз	7

2.2 Трудовой потенциал и занятость населения	9

3.  Жилищный фонд	11

4.  Перечень планируемых объектов местного значения муниципального района	14

4.1  Объекты социально-культурного и культурно-бытового  обслуживания населения	14

4.2  Объекты транспортной инфраструктуры	15

4.2.1  Железнодорожный транспорт	15

4.2.2  Автомобильные дороги	15

4.3   Объекты инженерной инфраструктуры	15

4.3.1  Газоснабжение	15

4.3.2  Электроснабжение	16

5.   Зоны с особыми условиями использования территории	18

6.   Санитарная очистка территории	29

7.   Основные технико-экономические показатели проекта	30

Введение

Проект схемы территориального планирования Чулымского района Новосибирской области выполнен ОАО СибНИИ градостроительства согласно муниципальному контракту  № 11 от 16.10.2012 г. с администрацией Чулымского района Новосибирской области.

Правовые основы разработки проекта схемы территориального планирования Чулымского района:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №191-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 20.03.2011 № 41-ФЗ)

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 73-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости";

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 года, №19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- Закон Новосибирской области от 22.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

- Законом Новосибирской области «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области от 02 июня 2004, № 200-ОЗ»;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

Информационной базой работы послужили материалы, предоставленные администрацией района  и администрациями муниципальных образований Чулымского района:

- Комплексная программа социально-экономического развития Чулымского района на 2011-2025 год (утверждена   решением четвертой сессии Совета депутатов Чулымского района 26 мая 2011г  №4/63);

- Паспорт муниципального района;

- Программа мер по улучшению демографической ситуации в Чулымском районе на 2008-2025 год (утверждена Постановлением Главы Чулымского района Новосибирской области № 312 от 16.07.2008 г.);

- Комплексные программы социально-экономического развития поселений Чулымского района на период до  2025 г;

- Паспорта поселений Чулымского района за 2008- 2012 гг.;

- Сведения о состоянии сети учреждений обслуживания района, демографической ситуации, жилом фонде, состоянии инженерных коммуникаций и транспортной инфраструктуры;

- Сведения, предоставленные   территориальными органами государственной власти РФ по Новосибирской области, профильными министерствами и департаментами администрации области, хозяйствующими субъектами на территории района по специальным запросам.

Настоящий проект является дальнейшей конкретизацией выполненной ЦНИИПградостроительства в 2007 году схемы территориального планирования Новосибирской области и утвержденной Постановлением администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па,  и в свою очередь служит основой для разработки последующих стадий – генеральных планов, проектов планировки, проведения кадастровых работ, проектов размещения объектов строительства.

Проект выполнен в виде геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой открытую компьютерную базу данных, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для дальнейшего территориального мониторинга, а также практической работы структурных подразделений администрации района.

Проект СТП является основой для создания «Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» (ИСОГД) Чулымского муниципального района.

Расчётный период Схемы 20 лет. Первая очередь реализации проекта принята в соответствии с расчётным сроком комплексной программы социально-экономического развития района – 2025 год (13 лет):

I очередь                 - 2025 год;

Расчётный срок       - 2032 год.

1.  Административно-территориальное деление района

В административном отношении район делится на 13 сельских муниципальных образований (сельсоветов) и одно городское муниципальное образование и имеет 52 населённых пункта. Административным центром является город Чулым с населением 11,381 тыс. человек.

Таблица 1- 1

Перечень муниципальных образований

| № п/п | Название муницапального образования | Площадь, га | Наименование населённых пунктов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по паспорту поселения | по закону о статусе и границах муниципальных образований НСО |  |
| 1 | МО Базовский сельсовет | 38454 | 36789 | п. Базово |
|  |  |  |  | п. Алексеевка |
| 2 | МО Большеникольский сельсовет | 36494 | 35724 | с.Большеникольское |
|  |  |  |  | с.Маоникольское |
|  |  |  |  | п.Покровское |
|  |  |  |  | п.Зырянка |
| 3 | МО Воздвиженский сельсовет | 30526 | 29981 | п. Воздвиженский |
|  |  |  |  | п. Зимовка |
| 4 | МО Иткульский сельсовет | 42700 | 55463 | с. Новоиткульское |
|  |  |  |  | с. Иткуль |
|  |  |  |  | п. Залесный |
|  |  |  |  | п. Филимоновский |
|  |  |  |  | п. Шерстобитово |
|  |  |  |  | п. Волковский |
| 5 | МО Кабинетный сельсовет | 63228 | 643120 | с. Кабинетное |
|  |  |  |  | п. Кузнецкий |
|  |  |  |  | п. Илюшино |
|  |  |  |  | п. Секты |
|  |  |  |  | п. Тихомировский |
|  |  |  |  | о.п. 3221 км Большедорожное |
| 6 | МО Каякский сельсовет | 34613 | 35298 | с. Золотая Грива |
|  |  |  |  | п. Каяк |
|  |  |  |  | п. Преображенский |
|  |  |  |  | п. Зубари |
| 7 | МО Кокошинский сельсовет | 37467 | 37038 | с. Кокошино |
|  |  |  |  | п. Красновка |
|  |  |  |  | п. Суворинский |
|  |  |  |  | о.п. 3192 км. |
|  |  |  |  | п. Чувашкино |
| 8 | МО Куликовский сельсовет | 84306 | 857038 | с. Куликовское |
|  |  |  |  | п. Васильевский |
|  |  |  |  | п. Каськовский |
|  |  |  |  | п. Дубрава |
|  |  |  |  | п. Бочино |
| 9 | МО Осиновский сельсовет | 33656 | 33523 | п. Осиновский |
|  |  |  |  | п. Сидоркино |
|  |  |  |  | п. Новорождественский |
| 10 | МО Пеньковский сельсовет | 255048 | 258310 | п. Пенёк |
| 11 | МО Серебрянский сельсовет | 45383 | 49131 | с. Серебрянское |
|  |  |  |  | п. Сарыкамышка |
|  |  |  |  | п. Князевский |
|  |  |  |  | п. Ваничкино |
| 12 | МО Ужанихинский сельсовет | 72210 | 71378 | с. Ужаниха |
|  |  |  |  | п. Михайловский |
|  |  |  |  | п. Синельниково |
|  |  |  |  | п. Александровский |
|  |  |  |  | п. Малая Ужаниха |
| 13 | МО Чикманский сельсовет | 6468,8 | 38284 | с. Чикман |
|  |  |  |  | п. Боготольский |
|  |  |  |  | п. Снежинский |
| 14 | МО город Чулым | 22331 | 21588 | г.Чулым |

2.  Демографические и трудовые ресурсы

2.1  Демографический прогноз

Прогноз численности населения района учитывает сложившуюся демографическую ситуацию, перспективы социально-экономического развития района, основные положения федеральных, областных и местных целевых программ. На прогнозируемую численность оказывают влияние следующие факторы:

- отрицательное сальдо миграции в последние годы;

- небольшое улучшение демографической ситуации;

- развитая транспортная инфраструктура;

- средний уровень освоенности территории по сельскохозяйственному производству;

- высокий природный потенциал;

- территориальные ресурсы;

- трудовые ресурсы.

В прогноз численности района закладываются следующие показатели:

- рождаемость будет расти в ближайшие годы до 13 промилле, затем начнет снижаться до 11-11,5 к расчётному сроку (в детородный возраст вступает малочисленное поколение 90-х, 2000-х годов);

- смертность будет снижаться к 14,5 промилле, в связи с развитием здравоохранения, а также вследствие социально-экономического развития района, что приведёт к увеличению продолжительности жизни. Однако, увеличение продолжительности жизни приведёт к существенному изменению возрастной структуры населения;

- естественная убыль населения будет наблюдаться в течение всего рассматриваемого периода;

- сальдо миграционных потоков к расчётному сроку будет сведено к небольшому положительному значению, при условии развития перерабатывающих сельскохозяйственное сырье производств, деревообработки, добычи полезных ископаемых и развития других сфер экономики района.

Совокупность имеющихся на территории предпосылок социально-экономического развития района и комплекс мероприятий, направленных на устойчивое развитие предполагает снижение численности населения. Расчётная численность населения района должна составить на первую очередь 23165 человек (2025 г.), на расчётный срок (2032 г.) – 22760 человек. В таблице представлена ожидаемая численность населения района по поселениям на первую очередь (2025 г.) и на расчётный срок (2032 г.).

Таблица 2.1-1

Прогноз численности населения Чулымского района

| №, пп | Наименование поселения | Численность населения | Изм. числ., % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012г. | 2025г. | 2032г. |  |
| 1 | г. Чулым | 11 380 | 11510 | 11700 | 2,81 |
| 2 | Базовский | 1192 | 1170 | 1150 | -3,52 |
| 3 | Большеникольский | 646 | 530 | 480 | -25,70 |
| 4 | Воздвиженский | 740 | 670 | 640 | -13,51 |
| 5 | Иткульский | 1452 | 1310 | 1230 | -15,29 |
| 6 | Кабинетный | 1590 | 1430 | 1360 | -14,47 |
| 7 | Каякский | 652 | 570 | 540 | -17,18 |
| 8 | Кокошинский | 1146 | 1030 | 990 | -13,61 |
| 9 | Куликовский | 742 | 610 | 550 | -25,88 |
| 10 | Осиновский | 629 | 540 | 480 | -23,69 |
| 11 | Пеньковский | 274 | 215 | 195 | -28,83 |
| 12 | Серебрянский | 1248 | 1080 | 1000 | -19,87 |
| 13 | Ужанихинский | 1970 | 1900 | 1870 | -5,08 |
| 14 | Чикманский | 689 | 600 | 575 | -16,55 |
|  | Всего | 24 350 | 23 165 | 22 760 | -6,53 |

Как видно из таблицы, во всех сельских муниципальных образованиях будут происходить снижение численности и только в г. Чулыме будет отмечаться небольшой рост населения происходящий за счёт миграционного притока. Если в течение первой очереди основное снижение населения будет происходить из-за миграционного оттока населения, то во вторую очередь, при условии развития производства территории убыль будет иметь естественные причины.

Следует отметить, что 5 населённых пунктов следует исключить из реестра населённых пунктов в связи с отсутствием населения (п.Лежнёвский, п.Большедорожное, с.Зубари, п.Малая Ужаниха, п.Зырянка), а около 9-10 населённых пунктов в районе в течение рассматриваемого периода обезлюдят, что приведёт к необходимости их ликвидации. Учитывая, что поддержание инфраструктуры малочисленных деревень обходится очень дорого, а возможность оказания социальных услуг населению иногда невозможно, рекомендуется проводить переселение из таких деревень с помощью денежных средств государства.

Согласно прогнозу демографического развития в Новосибирской области до 2025 года, разработанного Росстатом, к концу прогнозного периода в трудоспособный возраст будет вступать малочисленное поколение, каждый четвёртый житель области будет находиться в возрасте старше трудоспособного. С учётом результатов анализа возрастной структуры населения Чулымского района и её изменений с 2009 г., а также с учетом прогнозов демографического развития, разработанных специалистами отделов статистики областного и федерального уровней, построена гипотеза изменения возрастной структуры в течение расчётного срока

Таблица 2.1.-2

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения

Чулымского района в течение расчётного срока

| Возрастная структура на начало года | Годы |
| --- | --- |
|  | 2012г | 2025г | 2032г |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 16.2 | 15,3 | 14,2 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 59,9 | 56,1 | 55,2 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 23,8 | 28,6 | 30,6 |

В соответствие с прогнозом возрастная структура населения претерпит значительные изменения, уменьшится доля населения в трудоспособном возрасте за счет негативных демографических последствий в 90х и начала 2000х годов, уменьшится доля детей до 15 лет и значительно увеличится доля населения старше трудоспособного возраста. Прогноз возрастной структуры населения близок к низкому варианту сценария Росстата, это обусловлено отсутствием значительных точек роста занятости в сельских поселениях.

2.2 Трудовой потенциал и занятость населения

Главными стратегическими целями и задачами в развитии занятости населения на ближайшую и долгосрочную перспективу следует считать:

- сохранение и поддержание уровня (объективно возможного) трудового потенциала района;

- обеспечение относительно высокого и стабильного уровня занятости населения, относительно низкого уровня безработицы;

- обеспечение стабильно благоприятной ситуации на рынке труда;

- повышение качества рабочей силы.

В основу прогнозной оценки трудовых ресурсов положены расчеты прогнозной численности населения района в трудоспособном возрасте, составляющих преобладающую часть трудовых ресурсов. Расчеты произведены в соответствии с прогнозируемой возрастной структурой населения Новосибирской области и с учётом возрастной структуры населения района.

В оценке трудового потенциала на перспективу учтены основные приоритеты государственной демографической политики на ближайшее десятилетие, ориентированной на преломление негативных демографических тенденций. Однако, учитывая сложную ситуацию с занятостью, миграцией трудоспособного населения, а самое главное плохой возрастной структуры (высокая доля трудоспособного населения не должна вводить в заблуждение) в прогноз закладывается структура близкая к низкому прогнозу Росстата.

Прогнозная оценка численности населения в трудоспособном возрасте Чулымского района дана по проектным этапам в таблице.

Таблица 2.2.-1

Прогноз трудовых ресурсов и занятости населения

по отраслям

| Показатели | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Численность трудовых ресурсов, (чел.) | 13000 | 12560 |
| 2. Численность занятых в экономике (чел.) | 9500 | 9300 |
| 3. Распределение численности занятых по отраслям экономики (%): |  |  |
| - промышленность | 9,5 | 11,4 |
| - сельское хозяйств (включая ЛПХ) | 27,1 | 24,0 |
| - связь | 2,1 | 2,2 |
| - строительство | 2,1 | 2,7 |
| - транспорт | 13,7 | 14,0 |
| - здравоохранение, образование, культура | 20,0 | 21,0 |
| - оптовая и розничная торговля, общественное питание | 10,5 | 9,7 |
| - государственное и муниципальное управление | 5,8 | 5,9 |
| - прочие отрасли | 9,2 | 9,1 |

Таким образом, численность трудовых ресурсов по этапам реализации проекта снизится и будет находиться в пределах 56,1 % к первой очереди и 55,2 % к расчётному сроку от численности прогнозируемого населении. Большая часть трудовых ресурсов будет занята в основной отрасли экономике - сельскохозяйственном производстве. Возрастёт так же занятость населения в обслуживающих отраслях - здравоохранении, образовании, культуре, торговле. Основной прирост рабочих мест обеспечит развитие перерабатывающих производств и добычи полезных ископаемых. При этом произойдёт существенное перераспределение рабочих мест в сельском хозяйстве, так как часть занятых уйдет в перерабатывающие производства, а часть на крупные сельхозпредприятия.

3.  Жилищный фонд

Жилищное строительство в основном сосредоточенно в г. Чулыме, и крупных административных центрах сельсоветов, а также в с. Новоиткульском (так как близко к г. Чулыму).

Территориальное планирование Чулымского района в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

- создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», федеральной целевой программы «Жилище», долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2011 - 2015 годы» и других программ в сфере жилищного строительства;

- определение сети населённых пунктов, где необходимы опережающие темпы жилищного строительства, в том числе тех населённых пунктов, где оптимально внедрение новых типов и технологий строительства жилищного фонда, в первую очередь на основе современных технологий деревянного малоэтажного и индивидуального домостроения (для г. Чулыма, с. Новоиткульское, с. Ужаниха, с. Кабинетное и с. Кокошино);

- увеличение доли блокированной и коттеджной застройки (для г. Чулыма, с. Новоиткульское, с. Ужаниха, с. Кабинетное и с. Кокошино);

- ликвидацию ветхого, аварийного фонда.

Согласно стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, одной из главной задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильем к 2025 г. до 33-35 м. кв. общей площади на человека. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г. в качестве нормы жилищной обеспеченности приняты 28-35 м. кв. на человека.

Для сельской местности приняты показатели обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда:

первая очередь (2025г.) -  28  м. кв. на человека;

расчётный срок (2032г.) -  35 м. кв. на человека.

Для г. Чулыма приняты показатели обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда, согласно генеральному плана 2012 г.:

первая очередь (2025г.) -  24  м. кв. на человека;

расчётный срок (2032г.) -  25 м. кв. на человека.

С учётом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и убыли ветхого и аварийного жилья получены значения объёмов строительства жилищного фонда на перспективу по каждому муниципальному образованию (таблица 3-1).

В соответствии с ростом численности населения и учётом ежегодной убыли в основе одноэтажного деревянного фонда с большим процентом износа, объём жилого фонда на расчётный срок составит 679,6 тыс. кв. м.  Объём нового жилищного строительства за весь прогнозный период 2013 – 2032 гг. может составить порядка 211 тыс. кв. м. При этом жилищная обеспеченность к 2032 г. может достигнуть 30 кв. м/чел.

На период 2013 – 2025 гг. (1 очередь строительства) объем нового строительства определен в размере 134 тыс. кв. м. При этом жилищная обеспеченность к 2020 г. может составить – 26 кв. м/чел.

Основная доля жилищного строительства будет вестись в г. Чулым, с. Новоиткульское, с, Иткуль. с. Ужаниха, с.Кабинетное и с. Кокошино.

Около 15 % нового строительства составит 3х – 4х этажная застройка и будет сосредоточена в основном в г. Чулым. Строительство экономичных 3х – 4х этажных домов отвечает спросу на жилье, доступное для всех слоев населения, и позволит сформировать жилищный фонд для переселения жителей из ветхих и аварийных домов. Более 85 % нового строительства придётся на индивидуальную усадебную застройку, так же соответствуют существующему спросу населения.

Объёмы жилищного строительства в сельских поселениях представлены в таблице 3-1 (это будет, в основном, индивидуальная усадебная застройка).

Таблица 3-1

Рекомендуемые объемы жилищного строительства на перспективу

| Наименование поселений | Общая площадь жилого фонда в 2012 г., кв. м. | Площадь ветхого и аварийного жилья, кв. м. | Обеспеченность жилым фондом, кв. м. /чел. | Общая площадь жилого фонда к 2025 г., тыс. м. кв. | Общая площадь жилого фонда к 2032 г., тыс. м. кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | новое строительство | всего | новое строительство |
| г. Чулым | 241290 | 200 | 21,2 | 276240 | 35150 | 292500 | 51410 |
| Базовский | 20460 | - | 17,2 | 32760 | 12300 | 40250 | 19790 |
| Большеникольский | 10200 | 1200 | 15,8 | 14840 | 5840 | 16800 | 7800 |
| Воздвиженский | 14400 | - | 19,5 | 18760 | 4360 | 22400 | 8000 |
| Иткульский | 25100 | 200 | 17,3 | 36680 | 11780 | 43050 | 18150 |
| Кабинетный | 31550 | 30 | 19,8 | 40040 | 8520 | 47600 | 16080 |
| Каякский | 11520 | - | 17,7 | 15960 | 4440 | 18900 | 7380 |
| Кокошинский | 20500 | 3700 | 17,9 | 28840 | 12040 | 34650 | 17850 |
| Куликовский | 14600 | 500 | 19,7 | 17080 | 2980 | 19250 | 5150 |
| Осиновский | 12300 | - | 19,6 | 15120 | 2820 | 16800 | 4500 |
| Пеньковский | 4950 | - | 18,1 | 6020 | 1070 | 6825 | 1875 |
| Серебрянский | 21600 | 2200 | 17,3 | 30240 | 10840 | 35000 | 15600 |
| Ужанихинский | 38200 | 50 | 19,4 | 53200 | 15050 | 65450 | 27300 |
| Чикманский | 15800 | 6100 | 22,9 | 16800 | 7100 | 20125 | 10425 |
| Всего | 482470 | 14180 | 19,8 | 602580 | 134290 | 679600 | 211310 |
| Обеспеченность жилым фондом, кв. м. /чел. |  | 26 | 30 |

4.  Перечень планируемых объектов местного значения муниципального района

4.1  Объекты социально-культурного и культурно-бытового  обслуживания населения

Анализ современного состояния и потребности муниципальных образований района в учреждениях социально-культурного и культурно-бытового обслуживания местного уровня  приведен в томе II. В данном томе представлен перечень объектов местного значения районного уровня предусмотренный к размещению на территории района.

Таблица 4.1-1

Перечень объектов местного значения

| № п/п | Назначение | Размещение | Мощность, мест 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны (с 60 лет) | с. Серебрянское | 50 |
|  |  | с. Иткуль | 30 |
|  |  | г. Чулым | 85 |
| 2 | Дома-интернаты для детей (от 4 до 17 лет) | с. Иткуль | 6 |
| 3 | Специальные дома и группы квартир для ветеранов труда и одиноких престарелых | г. Чулым | 170 |
|  |  | с. Иткуль | 40 |
|  |  | с. Новоиткуль | 90 |
|  |  | с. Ужаниха | 50 |
| 4 | Объекты здравоохранения | г. Чулым (реконструкция центральной районной больницы) | 255 койко-мест |
| 5 | Спортивные сооружения | г. Чулым (строительство районного стадиона и спортивного комплекса с бассейном) | 1150 кв. м./300 кв.м. зеркала воды |
|  |  | с. Ужаниха (строительство спортивного комплекса с бассейном) | 360 кв. м./80 кв.м. зеркала воды |
| 6 | Краеведческий музей | г. Чулым, с.Ужаниха |  |
| 7 | Помещение для выставочной деятельности | г. Чулым |  |

4.2  Объекты транспортной инфраструктуры

4.2.1  Железнодорожный транспорт

Предлагается в перспективе восстановить движение на железнодорожной ветке Кокошино-Пихтовка с продлением её на Бакчар (Томская область). Аналогичное решение утверждено в составе схемы территориального планирования Колыванского района. Она кратчайшим образом соединит Транссиб с развивающимся Бакчарским районом, обеспечит меридиональную связь с проектируемой Северо-Сибирской железнодорожной магистралью.

4.2.2  Автомобильные дороги

На расчётный срок  предусмотрено:

- реконструкция автомобильной дороги регионального значения К-36 до параметров III технической категории с усовершенствованным типом покрытия, продление автодороги с выходом на К-17р (реконструкцией и перевод автомобильной дороги Н-3208 в статус автодороги регионального значения), строительство объезда  посёлка Базово;

- реконструкция автомобильной дороги регионального значения  К-30 по параметрам IV технической категории на всех участках, замены покрытия на асфальто-бетонное в границах района;

- реконструкция дорог межмуниципального значения осуществляющих подъезд к центрам муниципальных образований в части замены покрытии на асфальто-бетонное (перечень участков уточнить при разработке генеральных планов муниципальных образований);

-реконструкция автомобильной дороги Куликовское  - Пенёк в части улучшения покрытия (укрепление щебнем);

- строительство восточного обхода г.Чулыма с путепроводом через железную дорогу.

4.3   Объекты инженерной инфраструктуры

4.3.1  Газоснабжение

В соответствии с представленными администрацией Чулымского района данным с учётом перспективы до 2025 года предусматривается доставка газа с давлением 1,2 МПа от действующей ГРС-1 г. Чулым и проектирование дополнительных ГРС (ГРС-2 «Ужаниха»). На основании проекта «Схема газоснабжения Чулымского района Новосибирской области» выполненным ОАО «ГИПРОНИИГАЗ"» предлагается схема газоснабжения Чулымского района:

- газопроводами высокого давления (до 12 кгс/кв.см) межпоселковые газопроводы и головные газорегуляторные пункты (ГГРП);

- газопроводами высокого давления (до 6 кгс/кв.см) межпоселковые и поселковые газопроводы, поселковые газорегуляторные пункты (ГРП), отопительные котельные, сельскохозяйственные предприятия и газорегуляторные пункты для жилых домов подключаются к газопроводам высокого давления. Для жилых домов газ низкого давления (300мм.в.ст.) поступает от газорегуляторных пунктов.

Система газоснабжения принята двухступенчатая – газопроводами высокого давления (12,0  кгс/ кв.см и 6,0 кгс/ кв.см). Схема газопроводов высокого давления принята тупиковая.

Прокладка газопроводов всех давлений предусматривается из стальных и полиэтиленовых труб.

Вдоль трассы газопровода устанавливается охранная зона, в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2м по обе стороны от оси газопровода и 10м от  отдельно стоящих газорегуляторных пунктов.

4.3.2  Электроснабжение

Электроснабжение потребителей района  осуществляется от Новосибирской энергосистемы. Распределение электроэнергии осуществляется непосредственно с шин 10 кВ подстанций 35 -  110 кВ, характеристика которых приводится ниже.

Таблица 4.3.2-1

Характеристика подстанций филиала «Чулымские электрические сети» ОАО «РЭС» на 01.07.2013

| №№ п/п | Наименование подстанции | Напряжение кВ | Количество и мощность существующих трансформаторов, МВА | Свободная мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Базова | 35/10 | 2х16 | 0,93 |
| 2 | Большеникольское | 35/10 | 1х2,5, 1х1,6 | 1,10 |
| 3 | Воздвиженка | 110/35/10 | 2х6,3 | 2,85 |
| 4 | Гривенская | 110/10 | 2х2,5 | 2,21 |
| 5 | Куликовка | 35/10 | 2х1 | 0,64 |
| 6 | Пенёк | 35/10 | 1х1,6 | 1,51 |
| 7 | Серебрянка | 110/10 | 1х6,3, 1х2,5 | 2,37 |
| 8 | Ужаниха | 35/10 | 2х2,5 | 1,41 |
| 9 | Чикман | 35/10 | 1х2,5, 1х1,6 | 1,00 |

На расчётный срок электроснабжение населённых пунктов района, как и в настоящее время, будет осуществляться от существующих подстанции 110-35/10 кВ.  Электрические нагрузки г.Чулыма приняты по материалам генерального плана, выполненного ОАО СибНИИ градостроительства в 2012 году. Прирост электрических нагрузок к расчётному срок по городу Чулыму составит 460 кВт.

Прирост электрической нагрузки всего нового жилого фонда и комплекса общественных зданий составляет:

Таблица 4.3.2-2

Прирост электрических нагрузок г.Чулыма (жилищное строительство, строительство общественных зданий)

| Сущ. нагрузка, кВт | Прирост, кВт | Электрические нагрузки итого, кВт |
| --- | --- | --- |
|  | 1-очередь | Расчётный срок | 1-очередь | Расчётный срок |
| 7614 | 173 | 461 | 7787 | 8075 |

Прирост электрических нагрузок от производственных объектов возможно будет определить на последующих стадиях проектирования при разработке проектом планировки производственной зоны или планировании конкретных производств.

Для сельских поселений прогнозируется снижение численности населения, поэтому прироста электрических нагрузок связанных с жилищным сектором  не ожидается. Прирост электрических нагрузок от объектов общественного назначения будет определён при разработке генеральных планов и проектов планировки населённых пунктов, содержащих конкретные характеристики планируемых объектов. Для производственного сектора прирост нагрузок будет определён при планировании конкретных производств.

В рамках реализации Инвестиционной программы ОАО «РЭС» на 2012-2017 гг. на территории Чулымского района планируются следующие мероприятия:

- реконструкция ВЛ-110 кВ С-24 (срок реализации 2015-2017 гг.);

- реконструкция ВЛ-110 кВ З-17, 18 (срок реализации 2015-2017 гг.);

- строительство ПС 110 кВ Коченево-2 по схеме «заход-выход» с питающими линиями (срок реализации 2015-2017гг.).

5.   Зоны с особыми условиями использования территории

На территории Чулымского района установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории: санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов, придорожные полосы автомобильных дорог, охранные и санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций, охранные зоны источников водоснабжения, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов, особо охраняемые природные территории.

Водоохранные зоны, охранные зоны источников водоснабжения

К объектам, для которых устанавливаются охранные зоны относятся: реки и водоёмы (перечень водотоков приведён в п 4.4 пояснительной записки), скважины питьевого водоснабжения (30 м – 50 м – первый пояс санитарной охраны), водонапорные башни ( 30 м), водозабор  г.Чулыма (50м-100м-300м – первый, второй, третий пояс санитарной охраны).

Режимы содержания водоохранных зон и прибрежных защитных полос и их величина  установлены Водным кодексом РФ.

Охранные зоны объектов историко-культурного и археологического наследия

По данным ГАУ НСО «Научно производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» на территории Чикманского сельсовета расположен объект историко-культурного наследия (памятник истории) «Братская могила партизан-жертв колчаковщины».  На территории г. Чулыма расположен памятник архитектуры регионального значения «Станция насосная с водонапорной башней».

Постановлением Правительства Новосибирской области от 19.08.2013 №360-п «Об утверждении границ и режимов использования территорий, границ зон охраны и режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон охраны объектов культурного наследия    (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Чулымского района Новосибирской области» установлены границы территории объекта культурного наследия регионального значения– памятника «Станция насосная с водонапорной башней» (приведены в Главе 4).

Охранных зон памятников не установлено.

На территории Иткульского сельсовета находятся объекты археологического наследия - курганный могильник Иткуль-2 и одиночный курган Назарова грива-1. На территории Базовского сельсовета находятся объекты археологического наследия – курганные могильники Алексеевка-1, Алексеевка-3, Базово-3; одиночные курганы Алексеевка-2, Алексеевка-4, Базово-4; поселения Вельдяцкий мельничный омут-1и Вельдяцкий мельничный омут-2. На территории Большеникольского сельсовета находятся объекты археологического наследия - курганный могильник Зырянка-1 и одиночный курган Зырянка-2.

На момент разработки Схемы установлены границы территории памятников археологии курганный могильник Алексеевка-4 и курганный могильник Алексеевка-3 (приведены в Главе 4). Границ территорий остальных памятников археологии и их охранных зон в настоящее время не установлено.

Особо охраняемые природные территории

На территории Чулымского района (МО Базовский сельсовет, МО Чикманский сельсовет, МО Большеникольский и МО Ужанихинский сельсовет) находится особо охраняемая территория регионального значения, государственный природный заказник «Чикманский» площадью 55,25 тыс.га. Режим особой охраны особо охраняемой природной территории принят постановлением правительства Новосибирской области от 13 декабря 2011 г. № 544-п

- На особо охраняемой природной территории регионального значения запрещаются:

1) промысловая, спортивная, любительская охота и иные виды пользования животным миром;

2) все виды рыболовства (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8);

3) все виды рубок лесных насаждений (за исключением санитарных рубок) и трелевочные работы на особо защитных участках лесов, установленных в соответствии с лесным законодательством, и в стациях редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных, обозначенных на местности в соответствии с проектом организации и устройства особо охраняемой природной территории регионального значения;

4) проведение сплошных рубок лесных насаждений (за исключением сплошных санитарных рубок, сплошных рубок, связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов, осуществляемых в соответствии с настоящим Положением, а также в случаях если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций);

5) уничтожение лесных колков любыми видами хозяйственной деятельности;

6) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора веточного корма и заготовки елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников);

7) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд);

8) заготовка живицы;

9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;

10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

11) использование лесов с целью переработки древесины и иных лесных ресурсов;

12) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста (за исключением случаев, указанных в пункте 10), использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

13) сенокошение, выпас и прогон скота вне специально выделенных участков, обозначенных на местности предупредительными знаками;

14) сенокошение вкруговую (от края к центру);

15) уничтожение и изъятие из естественной природной среды растений и грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Новосибирской области;

16) распашка земель (за исключением осуществления лесохозяйственной деятельности, связанной с использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов, и распашки земель, уже используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной продукции);

17) разрушение выводковых нор животных, кроме видов, наносящих ущерб сельскому хозяйству;

18) разорение гнезд и сбор яиц (кроме вороньих);

19) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геолого-разведочных изысканий и разработка полезных ископаемых, за исключением случаев, указанных в пункте;

20) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, в том числе линейных сооружений, не связанных с выполнением задач, возложенных на особо охраняемую природную территорию регионального значения, и с обеспечением функционирования населенных пунктов и сельскохозяйственных предприятий, расположенных в границах особо охраняемой природной территории регионального значения, а также с реконструкцией и капитальным ремонтом иных линейных сооружений, существующих в границах особо охраняемой природной территории регионального значения;

21) пускание палов, выжигание растительности;

22) взрывные работы;

23) сплав древесины;

24) строительство водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений;

25) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

26) предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;

27) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;

28) сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов (кроме осуществляемого в рамках научно-исследовательской деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации);

29) осуществление рекреационной деятельности (организация мест отдыха и разведение костров), а также устройство привалов, стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения за пределами специально предусмотренных для этих целей мест, обозначенных на местности предупредительными знаками;

30) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;

31) мойка транспортных средств в водоохранных зонах водных объектов;

32) проезд и стоянка вне дорог общего пользования на автотранспорте и снегоходной технике граждан, чье пребывание на особо охраняемой природной территории регионального значения не связано с производственной деятельностью, и не являющихся собственниками, владельцами, пользователями, арендаторами земельных и лесных участков, которые расположены в границах особо охраняемой природной территории регионального значения, и не относящихся к лицам специально уполномоченных государственных органов в сфере охраны окружающей среды;

33) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, в том числе с огнестрельным оружием в собранном виде, а также с продукцией добывания объектов животного мира лиц, не являющихся представителями специально уполномоченных государственных органов в сфере охраны окружающей среды;

34) содержание собак без привязи и поводка вне границ населенных пунктов, нагонка и натаска собак.

- Граждане, постоянно проживающие в населённых пунктах, находящихся на особо охраняемой природной территории регионального значения, вправе осуществлять любительское и спортивное рыболовство на водных объектах общего пользования после окончания сроков запрета на рыболовство в соответствии с Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утверждёнными приказом Федерального агентства по рыболовству от 13.11.2008 № 319 "Об утверждении Правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна"

- На особо охраняемой природной территории регионального значения добыча подземных вод на участках недр, предоставленных в пользование в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах, допускается при соблюдении особенностей режима особой охраны для обеспечения функционирования населенных пунктов и предприятий, расположенных в границах особо охраняемой природной территории регионального значения.

- На особо охраняемой природной территории регионального значения хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением настоящего Положения и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 № 997 "Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи".

- Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых на особо охраняемой природной территории регионального значения допускаются настоящим Положением, подлежит государственной экологической экспертизе.

- На особо охраняемой природной территории регионального значения проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов осуществляется в соответствии с лесным законодательством.

- На особо охраняемой природной территории регионального значения в границах водоохранных зон и защитных прибрежных полос действуют запреты и ограничения, установленные водным законодательством.

- Границы особо охраняемой природной территории регионального значения обозначаются на местности аншлагами, специальными информационными знаками, указываются в картах землеустройства, картах лесов.

- В случае возникновения угрозы и распространения болезней диких животных, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания, осуществляется регулирование их численности на основании решения областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, осуществляющего исполнительно-распорядительную деятельность в сфере охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Новосибирской области, в соответствии с законодательством о животном мире.

- Охрана особо охраняемой природной территории регионального значения осуществляется областным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области, осуществляющим государственное управление и государственный контроль в сфере организации, охраны и функционирования государственных природных заказников регионального значения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

- Охранная зона для особо охраняемой природной территории регионального значения не устанавливается.

Памятники природы

На территории Чулымского района Новосибирской области находятся 3 памятника природы регионального значения «Шерстобитовский рям», «Филимоновский рям» и «Гуськовский рям.  В соответствии с установленными режимами особой охраны, на территории памятников природы, за исключением части территории, занятой лесом, запрещается любая хозяйственная деятельность, причиняющая вред окружающей среде, в том числе:

1) предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;

2) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;

3) распашка земель;

4) заготовка растительной земли;

5) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов;

6) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;

7) взрывные работы;

8)движение и стоянка автотранспорта, за исключением проезда транспортных средств специально уполномоченных органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до места проведения полевых исследований.

9) устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей;

10) самовольное занятие земель;

11) разведение костров, выжигание луговой растительности;

12) загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми отходами;

13) пастьба и прогон сельскохозяйственных животных;

14) заготовка лекарственного и технического сырья, добывание объектов животного и растительного мира;

15) сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, грибов, уничтожение другой травянистой и древесно-кустарниковой растительности.

На территории памятников природы, за исключением части территории, занятой лесом, разрешается без нанесения ущерба охраняемым природным комплексам:

1) проведение необходимых противопожарных и других профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной безопасности на территории памятника природы;

2) сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных биоресурсов;

3) проведение научно-исследовательских работ без нанесения ущерба данному природному объекту;

4) организация экскурсий в воспитательных целях;

5) проезд транспортных средств специально уполномоченных органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до места проведения полевых исследований.

В исключительных случаях разрешается отстрел и отлов диких животных при возникновении опасных инфекционных заболеваний.

Особенности использования, охрана, защита, воспроизводство лесов на территории памятников природы осуществляются в соответствии с федеральным законодательством.

Охрана памятников природы, проведение природоохранных мероприятий осуществляются в соответствии с действующим законодательством областным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области, осуществляющего исполнительно-распорядительную деятельность в сфере рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Границы территории памятника природы обозначаются на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.

Трубопроводный транспорт

Охранная зона магистрального газопровода установлена в соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов Госгортехнадзора России, серия 08, выпуск 14 и составляет 25 м от оси трубопровода в каждую сторону. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для производства сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований указанных Правил.

Санитарная зона магистрального газопровода (диаметром 1020 мм) и магистрального нефтепровода, определены в соответствии со  СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы (табл.4) и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Результаты представлены в таблицах 13-1, 13-3

Таблица 5-1

Санитарные разрывы от магистральных газопроводов, проходящих по территории поселения

| Здания, сооружения | Минимальные расстояния от оси газопровода d 1000-1200 мм, м |
| --- | --- |
| до городов, посёлков, дачных посёлков | 300 |
| железные дороги общей сети (на перегонах) и автодороги I-III категорий, параллельно которым прокладывается трубопровод; 50 м – до железных дорог общей сети (на перегонах) и автодорог I-III категорий; | 225 |
| отдельно стоящие нежилые и подсобные строения; устья бурящихся и эксплуатируемых нефтяных, газовых и артезианских скважин; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на 20 автомобилей и менее; канализационные сооружения; железные дороги промышленных предприятий; автомобильные дороги IV, V, III-п и IV-п категорий, параллельно которым прокладывается трубопровод | 175 |

Таблица  5-2

Санитарные разрывы от магистральных нефтепродуктопроводов, проходящих по территории поселения

| Здания, сооружения | Минимальные расстояния от оси нефтепровода d 300-500 мм |
| --- | --- |
| до городов, посёлков, дачных посёлков | 100 |
| железные дороги общей сети (на перегонах) и автодороги I-III категорий, параллельно которым прокладывается трубопровод; 50 м – до железных дорог общей сети (на перегонах) и автодорог I-III категорий; | 50 |
| отдельно стоящие нежилые и подсобные строения; устья бурящихся и эксплуатируемых нефтяных, газовых и артезианских скважин; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на 20 автомобилей и менее; канализационные сооружения; железные дороги промышленных предприятий; автомобильные дороги IV, V, III-п и IV-п категорий, параллельно которым прокладывается трубопровод | 30 |

Таблица  5-3

Санитарные разрывы от ГРС, находящихся на территории поселения

| Здания, сооружения | Минимальные расстояния от ГРС,м, при условном диаментре газопровода 1000-1200 мм |
| --- | --- |
| до городов, посёлков, дачных посёлков | 300 |
| железные дороги общей сети (на перегонах) и автодороги I-III категорий, параллельно которым прокладывается трубопровод; 50 м – до железных дорог общей сети (на перегонах) и автодорог I-III категорий; | 225 |
| отдельно стоящие нежилые и подсобные строения; устья бурящихся и эксплуатируемых нефтяных, газовых и артезианских скважин; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на 20 автомобилей и менее; канализационные сооружения; железные дороги промышленных предприятий; автомобильные дороги IV, V, III-п и IV-п категорий, параллельно которым прокладывается трубопровод | 175 |

Зоны негативного воздействия объектов капитального строительства

Основные предприятия представляющие санитарную опасность расположены на территории  города Чулыма. Классификация предприятий и учреждений на территории района  по классу санитарной опасности приведены в таблицах 5-4 – 5-6.

Таблица 5-4

Классификация предприятий и учреждений г. Чулыма по классу санитарной опасности.

| № п/п | Наименование | Класс опасности | Величина СЗЗ, м | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I класс санитарной опасности, санитарно-защитная зона 1000 м. |
| 1 | Свалка – 3.16 га, 1.5 км от ближайшей жилой площади | I | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | Районный полигон ТБО | I | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 | II класс санитарной опасности, санитарно-защитная зона 500 м. |
| 3 | РАЙТОП (открытые склады угля) | II | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | III класс санитарной опасности, санитарно-защитная зона 300 м. |
| 4 | Чулымское ДРСУ филиал ОАО "Новосибирскавтодор" | III | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | IV класс санитарной опасности, санитарно-защитная зона 100 м. |
| 5 | ООО "Сибтранс" (пассажироперевозки) | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6 | ООО "Дорожник" (грузоперевозки) |  |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7 | Пилорама (2 объекта) | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 8 | Обособленное подразделение ООО "Фабрика ФАВОРИТ" (масло-жировая продукция 250-300 т/месяц) | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 9 | ООО "Чулымский хлебозавод" (производительность более 2,5 т/сутки) | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 10 | ЗАО Компания "РУМБ" (лесозаготовительная продукция) | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 11 | ООО "Чулымский фанерный завод" | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 12 | ООО "Чулымхлебопродукт" | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 13 | Зерноперерабатывающий комплекс | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 14 | ОАО "Трансибнефть" Омское РНУ Чулымская нефтеперекачивающая станция | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 15 | ПРММ ЗСЖД | IV | 100 | СП 2.5.1334-03 |
| 16 | АЗС (5 объектов) | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 17 | АГЗС-35 (1 колонка) | IV | 100 |  |
| 18 | Кладбище - 4,2 га, 0,5 км от ближайшей жилой площади | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 19 | Карьер по добыче гравия, песка, глины | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | V класс санитарной опасности, санитарно-защитная зона 50 м. |
| 21 | ООО "Хлеб-В" (производительность до 2,5 т/сутки) | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 22 | ГБУЗ ОТ НСО МЦ "РЕЗЕРВ" (склады) | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 23 | котельная угольная (12 объектов) | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 24 | котельная газовая (3 объекта) | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 25 | СТО до 5 постов | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | Прочие объекты |
| 26 | Чулымская нефтебаза - структурное подразделение ОАО "Газпромнефть-Новосибирск" |  | нет | не действует, оборудование демонтировано |
| 27 | Чулымский газовый участок (база, гаражи) |  | 15 | СНиП 2.07.01-89* |
| 28 | Новосибирский ОПС "Чулымское производственно-торговое потребительское общество" (база, гаражи) |  | 15 | СНиП 2.07.01-89* |
|  | Объекты обороны и безопасности |
| 29 | комбинат "Техника" | I запретрайон – 1000 м |
|  |  | II запретрайон – 1500 м |
|  |  | III запретрайон – 2000 м |

Таблица 5-5

Перечень предприятий оказывающих негативное воздействие на окружающею среду на территории района (вне г.Чулыма)

| Наименование предприятия | Юридический адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Большеникольское» | НСО, Чулымский район, с. Большеникольское |
| ЗАО «Базовское» | 632582, НСО, Чулымский район, п. Базово |
| ОАО «Радужное» | НСО, Чулымский район, с. Кокошино |
| ФГКУ комбинат «техника» Росрезерва | 632553, НСО, г.Чулым, ул. Октябрьская, 1 |
| ООО «ОМПиК» | НСО, г. Чулым, автодорога М-51 «Байкал», д.1327+550 км |
| ОАО «Новопетровское» | НСО, Чулымский район, п. Алексеевка |
| АЗС | Автодорога Чулым - Иткуль |

Таблица 5-6

| № п/п | Наименование | Класс опасности | Величина СЗЗ, м | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I класс санитарной опасности, санитарно-защитная зона 1000 м. |
| 1 | Скотомогильники , в т.ч .закрытые | I | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | II класс санитарной опасности, санитарно-защитная зона 500 м. |
| 2 | Площадки складирования ТБО | II | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | III класс санитарной опасности, санитарно-защитная зона 300 м. |
| 3 | Животноводческие фермы | III | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | IV класс санитарной опасности, санитарно-защитная зона 100 м. |
| 4 | АЗС | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5 | СТО |  |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6 | Пилорамы | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7 | Предприятия по производству масла и сыров | IV | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | V класс санитарной опасности, санитарно-защитная зона 50 м. |
|  | Сельские кладбища | V | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

Территории подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Перечень рисков ГО и ЧС приведён в разделе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» (том 3).

6.   Санитарная очистка территории

Проектная система санитарной очистки территории предполагает организацию в каждом муниципальном образовании площадок временного складирования ТБО (СЗЗ 500 м) с последующим вывозом для переработки и постоянного хранения на районный полигон ТБО, проектируемый на территории МО г.Чулым.

Планируется строительство полигона ТБО и сооружения очистки хозяйственно-бытовых стоков западнее г. Чулыма на расстоянии 3 км, общей площадью (полигон, подъездные пути, канал) 11,73 га, мощностью 147400 тонн;

Места размещения площадок складирования ТБО на территориях муниципальных образований, перечень сохраняемых и закрываемых свалок следует уточнить при разработке генеральных планов муниципальных образований.

7.Основные технико-экономические показатели проекта

Таблица 7-1

| № п.п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние, 2012г | Первая очередь, 2025г. | Расчётный срок, 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ | тыс.га | 855,93 | - | - |
| 1.1. | земли поселений | тыс.га | 0,33 | - | - |
| 1.2. | земли сельскохозяйственного назначения | тыс.га | 91,99 | - | - |
| 1.3. | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обороны, безопасности и иного назначения | тыс.га | 4,65 | - | - |
| 1.4. | земли лесного фонда | тыс.га | 62,57 | - | - |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1. | всего | тыс.чел. | 24,35 | - | 22,86 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 2.1.1. | -численность городского населения | тыс.чел. | 11,38 | - | 11,8 |
| 2.1.2. | -численность сельского населения | тыс.чел. | 12,97 | - | 11,06 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
| 2.2.1. | -младше трудоспособного возраста | % от общей численности населения | 16,2 | 15,3 | 14,2 |
| 2.2.2. | -трудоспособного возраста | % от общей численности населения | 59,9 | 56,1 | 55,2 |
| 2.2.3. | -старше трудоспособного возраста | % от общей численности населения | 23,8 | 28,6 | 30,6 |
| 2.4. | Численность занятого населения | тыс.чел | 15,32 | 13,00 | 12,56 |
| 2.6. | Число поселений |  |  |  |  |
|  | всего | единиц | 14 | 14 | 14 |
| 2.6.1. | -городских поселений | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 2.6.2. | -сельских поселений | единиц | 13 | 13 | 13 |
| 2.7. | Число населённых пунктов |  |  |  |  |
|  | всего | единиц | 53 | 49 | 41 |
| 2.7.1. | -городов | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 2.7.2. | -сельских населённых пунктов | единиц | 52 | 48 | 40 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 3.1. | всего | тыс.м2 общ.пл. | 482,47 | 602,58 | 679,60 |
| 3.2. | Обеспеченность населения общей площадью | м2 /чел. | 19,8 | 26 | 30 |
| IV | ОБЪКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |
| 4.1. | объекты учебно-образовательного назначения | объект | 20 | - | 20 |
| 4.2. | объекты детского дошкольного назначения | мест. | 646 | - | 1183 |
| 4.3. | объекты здравоохранения -больницы -поликлиники -ФАП | коек пос./см. объект | 246 462 15 | - - - | 305 415 18 |
| 4.4. | объекты культурно - досугового назначения | объект | 42 | - | 44 |
| 4.5. | спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения | объект | 58 | - | 64 |
| 4.6. | объекты социального обеспечения | мест | 168 | - | 521 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 5.1. | Протяжённость дорожной сети всего | км | 1066,0 | - | 1100,0 |
| 5.1.1 | Протяжённость автомобильных дорог федерального значения | км | 54,0 | - | 54,0 |
| 5.1.2 | Протяжённость автомобильных дорог регионального значения | км | 150,114 | - | 165,0 |
| 5.1.3 | Протяжённость автомобильных дорог межмуниципального значения | км | 447,702 | - | 484,0 |
| 5.2. | Плотность дорожной сети | км/кв.км | 0,12 | - | 0,12 |
| 5.3. | Плотность маршрутной сети |  | 0,02 | - | - |
| 5.4. | Коэффициент использования дорог маршрутным транспортом |  | 0,18 | - | - |